PROENERG ORADEA: Primii 18 ani au fost doar inceputul

In data de 26 noiembrie Proenerg și Indelec vor prezenta Prevectron 3.

Evenimentul va avea loc la Bucuresti, hotel Ramada, iar agenda sa va cuprinde prezentarile:

- Cum am ajuns lideri de piața? - Dénes István

- Inovații in domeniul protecției la trasnete, Prevectron 3 - David Fernandez

Proenerg, cu o experiența de 18 ani, furnizor de soluții integrate in domeniul protecției la trasnet, are cea mai mare și experimentata echipa de specialiști din domeniu. Pentru atingerea scopului - un sistem de paratrasnet sigur și fiabil - Proenerg asigura soluții tehnice sustinute de calcule exacte chiar și pentru situații extreme.

Paratrasnetul Prevectron 3® inglobeaza rezultatele ultimelor cercetari din domeniul protecției la trasnet. Inglobeaza o noua tehnologie patentata, OptiMax®, datorita caruia este cu 40% mai precis decat predecesorul sau.

Prevectron 3® funcționeaza in patru trepte:

1. INCARCAREA SISTEMULUI DE IONIZARE ȘI A MODULULUI OptiMax®

Dispozitivul se incarca cu ajutorul electrozilor inferiori, obținand energia necesara din campul electric atmosferic (cațiva zeci kV/m in timpul furtunilor). Inseamna ca PREVECTRON 3® este total autonom, nu necesita alimentare exterioara cu energie electrica.

2. ACTIVAREA NOII TEHNOLOGII OptiMax®

In timp ce PREVECTRON 3® evalueaza dinamic campul electric, acesta detecteaza apariția liderilor descendenți. Sistemul inovativ și patentat OptiMax® se activeaza in acest moment pentru neutralizarea sarcinilor spațiale ce apar in mod natural in jurul captatorului.

3. CONTROLUL PROCESULUI DE IONIZARE

Campul electric crește rapid cand descarcarea este iminenta, respectiv  apare un lider descendent dinspre nor spre pamant. Acest fenomen va amorsa procesul de ionizare, prin generare de scantei intre electrozii superiori și tija centrala. PREVECTRON 3® reacționeaza in momentul critic, cand descarcarea este iminenta.

4. AMORSAREA ANTICIPATA AL LIDERULUI ASCENDENT

Procesul de ionizare controlat și noua tehnologie OptiMax® garanteaza amorsarea unui lider ascendent inaintea oricarui alt punct proeminent din zona protejata. PREVECTRON 3® este punctul de impact preferențial pentru descarcarea de trasnet și ofera protecție maxima structurii.

40% mai performant - tehnologia OptiMax®

In completarea specificațiilor tehnice ridicate ale modelelor Prevectron 2: tija centrala continua, calcul  dinamic al campului electric inconjurator, sistem autonom, etc. Prevectron 3® include - pentru prima oara - tehnologia patentata OptiMax®.

Sistemul OptiMax® a fost dezvoltat de catre inginerii LIRi (Lightning Innovation and Research institute). Neutralizeaza incarcarile spațiale din jurul tijei centrale, inainte de declanșarea liderului ascendent. Astfel acesta din urma progreseaza intr-un mediu electric perfect controlat.

Acest sistem inovativ duce la o reducere cu pana la 40% a deviației standard (() masurata in Laboratorul de Inalta Tensiune (HVL). Variații mai mici masurate in HVL inseamna un proces al liderului ascendent mai sigur in condiții reale de trasnet. Așadar, acesta imbunatațește semnificativ performanța și fiabilitatea sistemului de paratrasnet.

Costuri reduse de mentenanța - Unicul paratrasnet modular

Prevectron 3® reprezinta un pas important in mentenanța unui sistem de paratrasnet. Fiecare circuit este creat și asamblat separat. Acest sistem modular, unic in industria PDA, ofera posibilitatea schimbarii modulului defect.

Starea paratrasnetului Prevectron 3® poate fi testat periodic cu testerul High Voltage Tester. Testerul permite clientului sa verifice capacitatea de funcționare al sistemului de paratrasnet pe tot parcursul perioadei de funcționare.

5 modele

5 Ani garanție

Producatorul acorda un termen standard de garanție de 5 ani pentru Prevectron 3®. Mulțumit unicului design modular, Prevectron 3® are o perioada de viața extra lunga.